## Slide 1
System engineering
Training

## Slide 2: Goal of the training
Understand system engineering tools
  URS
  SRS
  SSRS
  TP
  TR
  Validation
  Tracability
  FMEA
  FTA

## Slide 3: Context
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_en_V
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie_des_syst%C3%A8mes

## Slide 4: Exercise
Objectifs de la formation : developer une table médicale permettant de faire une artériographie des membres inférieurs : injecter un produit de contraste au niveau de l’artère phémorale et suivre son evolution dans le réseau veineux pour localiser des problèmes de circulation sanguine

## Slide 5: Roles
Doctor
Marketing guy
System spec guy
Technical expert
System test guy
Tester
Quality guy
Safety guy
LSD

## Slide 6: URS
User Requirements : what user need ?
Warning : shall be independant from the technical solution

## Slide 7: SRS
System requirements : how is system designed as a black box
Add traçability from SRS to URS

## Slide 8: Do not forget in SRS
Les exigences fonctionnelles:
Utilisateur, Gestionnaire, Exploitation, Maintenance, Test
Les exigences non fonctionnelles:
  Sécurité, Accessibilité, Confidentialité, Disponibilité, Déploiement
Les exigences de contraintes (fonctionnelles ou opérationnelles):
  Matériel, Technique, Déclarative, Réglementaire
Les exigences d’interface:
  Applicative, Humaines, Matérielle, Logicielle, Communication

## Slide 9: Requirement
Correcte : correspond à un besoin réel et nécessaire
Atomique : n’exprime qu’un seul fait
Non ambigüe : une seule interprétation possible
Complète : énoncée entièrement en un seul endroit
Cohérente : sans contradiction avec d’autres exigences
Evaluée : Négociée, priorisée, pertinente - stabilité du besoin
Traçable : identifiant unique + trace de toute modification
Vérifiable : que l’on peut contrôler, qualifier

## Slide 10: SSRS
Sub System requirements : same as SRS but at component level
Add traçability from SSRS to SRS

## Slide 11: TP
Test Plan : for each specification write a test that shall conclude if specification is PASS or FAIL
Format
  Action
  Expected result
  Observed outcome
  Conclusion

## Slide 12: TR
Test Result : execute test plan : fill columns observed outcome and conclusion

## Slide 13: Validation
Test URS in real conditions

## Slide 14: Risks
Lists all risks with severity + probability of harm

## Slide 15: FMEA
From failure to risk
Detection + Mitigation

## Slide 16: FTA
From risk to causes
Detection + Mitigation

## Slide 17: Traceability
URS
SRS
SSRS
TP
TP
TR
TR
Validation
Risks
FTA
FMEA